LM4766雙40W+40W功率放大器

LM4766介紹：
  LM4766是美國NS公司推出的雙聲道大功率放大積體電路， 每個聲道在8Ω的負載上可以輸出40W平均功率，而且失真小於0.1%，在國家半導體公司的產品系列中，LM4766被歸入“序曲（overture）”系列，屬於最高端的單片雙聲道音頻功率放大集成塊。
    LM4766的指標是非常誘人的，好的功率積體電路其失真和信噪比都是很不錯的，LM4766能做到在人耳可聞頻段，30W功率輸出的情況下僅僅只有0.06%的失真 和雜訊值，國家半導體的功率集成塊的設計能力可見一斑。我們有理由相信，如果配合出色的電路設計，LM4766所能發揮的效果也許並不是只用是否“達到HI-FI”就能夠評論的。當然，也並不是說但凡採用了LM4766功率集成塊，就一定能夠達到HI-FI效果！功放的設計是個系統的工程，馬馬虎虎隨便搭接一番，自然不會得到什麼好的表現。
    該集成塊內部還具有完善的保護措施：過壓、欠壓、超載、超溫（165℃時輸出自動關閉，155℃時自動恢復工作）及該公司專利——安全工作區SPIKE峰值保護（保證集成功放末級對管工作在特性曲線的安全工作區內等功能）。可以說，採用LM4766設計成功的功率放大器，一般都能達到相當的安全性能。另外，LM4766內部的兩個聲道都具有獨立的靜音電路，並且通過兩根引腳引出。它的作用是可以關閉LM4766的輸入，使內部的功放沒有任何信號輸出，這兩根引腳以一定方式連接後，能消除開機過程中的衝擊。從DATASHEET上我們可以看到，在LM4766的供電電壓達到+-30V，並且有足夠的信號激勵，那麼，LM4766將輸出40W的功率推動揚聲器單元，這種功率，已經能夠把絕大部分的多媒體揚聲器推得服服帖帖。更何況，大家在平時欣賞音樂時候，大概也就1、2W的功率就足夠響了。根據以往的經驗，LM4766功率儘管不算很大，然而推力卻較強,音色厚實、豐潤雍容柔和耐聽，用它推動中小型音箱，可以有效避免中小音箱的音色容易出現單薄、纖弱等不足，甚至可享受到類似電子管機的音色。

下圖是LM4766的應用電原理圖：

（二）製作指導

    按圖將印刷電路板製作完成後，即可進行元件的焊接。焊接時可將零件先插上再焊接，從最小的零件焊起，零件盡可能貼緊電路板表面電解電容要注意正負極性，否則會被擊穿，金屬膜電容沒有極性的分別，但最好朝同一方向，這樣比較整齊美觀。由於電解電容在高頻上表現不佳，所以加了104聚丙烯電容來改善音質，找不到可用相近的代替，耐壓越高越好，其原則是與4700UF的電解電容依大中小並聯排列。

    兩隻電感可用18號的漆包線在10Ω2W的電阻上纏繞10圈，將兩端表面的漆刮去，焊在電阻兩端的兩隻腳上。由於18號漆包線較粗不好繞，可將漆包線留長一段，從電阻的中間部位向兩邊各繞5圈，這樣比較省力，繞起來也比較漂亮。圖上這個電感值為0.47mH，但一般市售的電感多半無法低直流阻抗的要求（可以從體形大略判斷），而本例電感的要求是低直流阻抗，電感值的準確度還在其次，所以我們自行用較粗的漆包線來繞制電感。因為電感的直流阻抗太大，會阻擋信號的出路的，所以寧可不裝電感（直接將電阻短路），也不買那些晶片電感。

（三）安裝調試

    電路中散熱片的大小，樣式可依自已的喜好購買，最好選購10CM X 11CM X 3MM散熱板。散熱片和LM4766間要塗上散熱膏，幫助導熱。 

    全部裝好後可以測試了，將音量轉至最大，使用萬用電錶直流電壓檔檢測輸出端，其電壓應在0－0.2V之間。輸出端理想值為零（因為正負電源對稱施加），但零件必然存在誤差，所以會略有電壓輸出。然後再把萬用電錶調到交流電壓檔最低，解摸輸入端（碰IN就好，不必碰到地），給予一些人體感應噪音，這時萬用表指標應該會擺動，如果測量出來的電壓太大，就可能是輸入端和接地間未接上47KΩ的電阻，把它接上後情形應通改善。

4個4700UF大容量濾波電容，配用高檔環形變壓器，功率為150W，輸出電壓為18V+18V。